附件2

湖南省强对流天气监测技术标准

（一）依据《湖南省短时临近天气业务规定》，制定本技术标准，主要包括雷电、短时强降水、冰雹、雷雨大风、龙卷等。

（二）应综合天气雷达、区域自动站及卫星云图等资料进行诊断分析。在雷达产品上，主要对组合反射率因子、反射率因子、径向速度、中气旋、垂直累积液态含水量、风暴追踪信息、龙卷涡旋特征以及反射率因子和径向速度的剖面等开展强对流天气监测分析。

（三）雷电监测技术标准

当天气雷达产品特征满足如下条件之一时，将可能产生雷电：

（1）组合反射率因子超过35dBZ；

（2）回波顶高在10月至次年2月达到6Km以上，3月至10月达到9Km以上；

（3）VIL值达到10kg/m2以上；

（4）反射率因子超过50dBZ或者出现了弓形回波、超级单体、飑线时有强雷电发生。

（四）短时强降水监测技术标准

0.5度仰角反射率因子大于40dBZ，且天气雷达产品特征满足如下条件之一时，将可能产生短时强降水：

（1）反射率因子产品出现“列车效应”回波；

（2）低层（0.5或者1.5度仰角）径向速度出现“逆风区”现象；

（3）回波移动缓慢；

（4）上游存在大范围的积层混合性回波，注意不同类型降雨回波对应不同降水强度(根据新一代天气雷达的Z-I关系)，一般有如下对应关系：

| 反射率因子 | 40dBZ | 45dBZ | 50dBZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 大陆强对流降水型 | 12mm/h | 28mm/h | 62mm/h |
| 热带降水型 | 20mm/h | 50mm/h | 130mm/h |

（五）冰雹监测技术标准

天气雷达产品特征满足如下条件之一时，将可能产生冰雹：

（1）组合反射率因子大于55dBZ；

（2）反射率因子出现“三体散射”特征；

（3）出现有界弱回波区或者悬垂回波；

（4）50dBZ回波高度超过-20℃；

（5）VIL值达到30 kg/m2以上；

（6）强烈的风暴顶辐散。

（六）雷雨大风监测技术标准

天气雷达产品特征满足如下条件之一时，将可能产生雷雨大风：

（1）0.5度仰角径向速度大于17m/s或者出现速度模糊;

（2）出现“中气旋”特征；

（3）径向速度产品出现“中层径向辐合”，中层径向辐合的一般指距离地面2—5Km高度上,正负速度之间距离≤15Km,正负速度绝对值之和大于等于25m/s；

（4）反射率因子出现“弓形回波”特征；

（5）反射率因子出现“飑线”或者多单体线状对流特征；

（6）反射率因子及径向速度出现“阵风锋”;

（7）径向速度产品上出现“下击暴流”特征；

（8）风暴单体的移动速度≥60Km/h；

（9）最大反射率因子的高度快速下降，一个体扫下降≥0.7Km。

（七）龙卷监测技术标准

天气雷达产品特征满足如下条件之一时，将可能产生龙卷：

（1）出现强中气旋并维持两个体扫以上；

（2）出现龙卷涡旋特征；

（3）出现钩状回波。